1.

технические данные основной сцены

ГБУК Архангельской области

« Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова »

Размеры сцены, м

ширина (между боковыми стенами) – 26,3

глубина (между портальными стенами) – 19,5

Зеркало сцены, м

ширина – 13,8

высота – 8,2

Высота от планшета сцены, м

до штанкетов – 22,3

до колосников – 24,75

Размеры арьера сцены, м

ширина – 11,5

глубина – 6,5

высота – 6,5

Размеры авансцены, м

ширина - 15

глубина – края/центр – 4,5/5,9

(до красной линии)

Размеры оркестровой ямы, м

глубина – края/центр – 1,8/3,0

ширина - 13

глубина опускания площадок – 2,1

Глубина трюма сцены (от планшета сцены), м – 4,0

Высота от планшета сцены до рабочих галерей, м

1 галерея – 10,0

2 галерея – 12,5

3 галерея – 15,0

4 галерея – 17,5

5 галерея – 20,0

ширина боковых рабочих галерей – 1,5

ширина задних переходных галерей – 1,0-1,2

Переходной мостик

расположение – над 1 софитом уровень 3, 4, 5 галерей

над 3, 4 софитами уровень 4 галереи

Выходы со сцены

справа –  1шт.-2х2м.; 2 шт.-2х1,5м

слева –  1шт.-2х2м.; 2 шт.-2х1,5м

Уровень партера зрительного зала, м – (-0,85)

2.

Оборудование сцены

подьемы :  поплановые декорационные – 38 шт.

грузоподъемность – 250 кг.

длина штанги – 19,5 м.

диаметр штанги – 60 мм.

количество тросов подвеса – 6 шт.

скорость движения – переменная, управл. в диапазоне 0,01-1,2 м./с.

грузовые декорационные – 6 шт.

грузоподъемность – 350 кг.

длина штанги – 19,5 м.

диаметр штанги – 50 мм.

количество тросов подвеса – 6 шт.

скорость движения – переменная, управл. в диапазоне 0,01-0,8 м./с.

боковые штанкетные – 4 шт.

грузоподъемность – 150 кг.

длина штанги – 6 м.

диаметр штанги – 60 мм.

количество тросов подвеса – 3 шт.

скорость движения – переменная, управл. в диапазоне 0,01-0,5 м./с

грузовые тросовые точечные – 8 шт.

грузоподъемность – 150 кг.

высота подъема – 24 м.

расположение – на колосниках

положение подъемного крюка – произвольно

подъемы авансцены: декорационные – 2 шт.

грузоподъемность – 250 кг.

длина штанги – 10 м.

диаметр штанги – 60 мм.

количество тросов подвеса – 4 шт.

дорожка подъема – 0,1…12 м

скорость движения – переменная, управл. в диапазоне 0,01-0,5 м./с

софитные подъемы – 6 шт.

расположение – в пространстве сцены

софитный выносной-1 шт

расположение – над барьером оркестровой ямы

подъем « арлекин »

расположение – штанкет № 0

материал – красно-бордовый бархат с золотой вышивкой

главный антрактный занавес

тип – раздвижной

материал – красно-бордовый бархат с золотой вышивкой

3.

Врезной поворотный круг и кольцо

внешний диаметр круга – 9,0 м.(грузоподъёмность:

в статике - 10000 кг. в динамике – 5000 кг.)

внешний диаметр кольца – 14,8 м. (грузоподъёмность:

в статике - 10000 кг. в динамике – 5000 кг.)

скорость вращения, м/с – 0…1 (плавная регулировка)

мобильный люк-провал – 2 шт.

щит-проем в круге – 3х1м – 2 шт.;1х1м. – 6 шт.

щит-проем в кольце – 1х1м. – 8 шт.

допустимая распределённая нагрузка на планшет –

500 кг./м.кв.  в статике, 150 кг/м.кв. в динамике.

Подъемно-опускные площадки оркестровой ямы – 3 шт.

грузоподъёмность каждой – 6000 кг. в статике,

3000кг.в динамике

движение в любом сочетании с остановкой в заранее

заданных точках

Подъемно – опускной барьер оркестровой ямы – 1 шт.

размер – 18 м (по переднему краю оркестровой ямы)

Две фиксированные высоты остановки – уровень пола

зрительного зала и верхний уровень барьера.

Все сценические механизмы объединены единой компьютерной системой управления, обеспечивающей возможность одновременной и при необходимости синхронной работы любого количества площадок и подъемников в любой         конфигурации, независимо от направления движения.

Для управления используются 2 пульта, основной и мобильный (отдельно для

верхней и нижней механизаций), с несколькими точками включения.

Пульт помощника режиссера (ППР)

- станция служебной связи со всеми службами

- 2 монитора служебного телевидения

( 18 камер )

- выход на систему оповещения

- управление дежурным освещением зала, сцены и т. д.

4.

Расположение электроосветительного оборудования стационарного комплекса

Система управления:   консоль «Congo» ЕТС

резервная консоль «Congo jr» ЕТС

Балкон зрительного зала:    Robe «ColorSpot 700E AT»                            - 3 шт.

Robe «ColorWash 700E AT»                           - 3 шт.

Следящие:  Robert Juliat «Korrigan HMI-1200»                  - 2 шт.

Выносной мост зрительного зала:

ЕТС «SourceFour»                                                                        - 10 шт.

Spotlight «Combi PC 25»                                                              - 10 шт.

Осветительные ложи (первый ярус с каждой стороны):

ЕТС «Source Four»                                                                         - 8 шт.

Spotlight « Combi PC 25»                                                               - 5 шт.

(второй ярус с каждой стороны):

Spotlight « Combi PC 25»                                                               - 3 шт.

ЕТС «Source Four»                                                                      - 6 шт.

Портальные башни:

Spotlight «Combi PC 12»                                            - 2 шт. (на каждой)

ЕТС «Source Four»                                                        - 12 шт. (на каждой)

Spotlight « Combi PC 25»                                           - 3 шт. (на каждой)

«ColorWash 250 AT»                                                        - 1 шт.(на каждой)

Боковые передвижные башни (по три с каждой стороны):

ЕТС «Source Four PAR EA»                                            - 2 шт. (на каждой)

ETC»Source Four»                                                    - 2 шт. (на каждой)

Галереи (левая, правая):

ЕТС «Source Four»                                                         - 10 шт. (на каждой)

Софиты

Выносной софит авансцены:

Robe «ColorSpot 700E AT»                                                                   - 2 шт.

Robe «ColorWash 700E AT»                                                                  - 4 шт.

Robe «ColorSpot 250 AT»                                                                      - 2 шт.

1 софит:

Spotlight «Arc stage/3 plus + «Combi PC 25» + Compulite «Wisper B»    - 4 шт.

Robe «ColorSpot 700E AT»                                                                      - 4 шт.

Robe «ColorWash 700E AT»                                                                    - 1 шт.

«DOM 4/1000»                                                                                            - 4 шт.

2, 3, 4 софит:

ЕТС «Source Four  Revolution»                                                                - 4 шт.

Spotlight «Arc stage/3 plus + «Combi PC 25» + Compulite «Wisper B»    - 6 шт.

Robe «ColorSpot 700E AT»                                                                       - 2 шт.

Robe «ColorWash 700E AT»                                                                     - 2 шт.

«DOM 4/1000»                                                                                             - 6 шт.

5.

5 софит:

«DOM 4/1000»                                                                                             - 8 шт.

ETC «Source Four»                                                                                 - 3 шт.

ETC «Source Four PAR EA +Compulite Whisper»                                 - 12шт.

6 софит:

«DOM 4/1000»                                                                                              - 8 шт.

Spotlinght «RP 1200/80»                                                                             - 6 шт.

Переносная аппаратура:

«ColorSpot 250 AT»                                                                                      - 8 шт.

«ColorWash 250 AT»                                                                                    - 4 шт.

Spotlinght «PAR 64»                                                                                 - 10 шт.

«Mini FN NO»                                                                                               - 8 шт.

«DOM 1000»                                                                                               - 10 шт.

Smoke Faktori «Tour Hazer – 2»                                                                 - 2 шт.

«Сaptain D»                                                                                                    - 2 шт.

Конфетти машины: выдувные                                                                  - 4 шт.

разбрасывающие                                                      - 4 шт.

Генератор снега «LE MAITRE»                                                                - 2 шт.

Система видеопроекции

Видеопроектор «DHD 800» (Christie) – спарка из 2-ух проекторов под балконом (фронтальная проекция)

Одночиповый лазерный фосфорный DLP-проектор Barco F90-W13 Bodi only
с линзой EN-47 (F2,1-6,0) f=12.6 mm (рир-проекция)

-экран 19 х 13 м.(светло серый)- 1 шт. (вывеска на любой штанкет);

-экран 14,5х10 м. (тёмно серый) – 1 шт. (вывеска на любой штанкет);

-экран  4.5х3.4 м.  (чёрный,на раме) – 2 шт.;

-управление проекторами из помещения видеопроекционной.

6.

Звуковой комплекс

- Линейный массив Martin Audio 23 к Вт ( W8LC, W8LCD, WLX )

- Усиление LAB Gruppen серия FP+

- FOH пульт DiGiCo X-D5T-WS5 ( 96 каналов  в аппаратной )

- Обработка

Lexicon PCM - 91

Lexicon PCM – 81

Yamaha SPX 2000

t. c.electronik D-TWO

t. c.electronik M-ONE

5.  Портальный эквалайзер Klark Teknik DN 370

6.   Носители   Tascam ( MD, CD, HD-R )

7.   Микрофонный парк. Вокальные, инструментальные.

( Shure, Sennheiser, AKG, Audio – Technika, Audix )

подвесные микрофоны на сцене – 8 шт.

- Радиосистемы SHURE UHF-R – 18 шт.

- MON пульт  DiGiCo  X-D1-WS5

- Мониторы сцены Martin Audio 12 линий

Le 1200 – 10 шт.

Le 1500 – 6 шт.

- Усиление Lab Gruppen серия С

- Сцена (арьер, прострелы) – Martin Audio H3+, W8C, WS 2A

- Окружение зала Martin Audio AQ10 – 14 шт.

Усиление Lab Gruppen серия С